CH HS Green qPCR Mix

■ 制品说明：

本制品是一种采用 SYBR Green I嵌合荧光法进行 Real Time PCR 的全新预混系统。制品中含有 Real Time PCR 反应的最适浓度 SYBR Green I，是一种 2×浓度的预混液包含除引物和DNA样品以外的所以组分，进行实验时，PCR反应液的配制十分方便简单。本试剂中使用了化学修饰的热启动酶与Real Time用最适Buffer组合，可以进行重复性好，可信度高的Real Time PCR解析。

■ 产品组成：

| 产品名称 | 包装规格 |
| --- | --- |
|  | KTSM2307 | KTSM2308 |
| 2×CH-HS SYBR Green qPCR Mix | 1 ml | 5 ml |

■ 保存：

-20℃避光长期保存, 4℃避光短期保存运输

长期保存请置于-20℃。产品融解后请于 4℃保存，并在 6 个月内用完。

■ 使用方法：

- qPCR反应体系配制

- 以20 μl总反应体积为例准备反应体系。如果反应体积有变化，按比例调整用量。

| 组分 | 用量 |
| --- | --- |
| 2×CH-HS SYBR Green qPCR Mix | 10 μl |
| 正向引物（2 μM） | 2 μl |
| 反向引物（2 μM） | 2 μl |
| 样本模板 | 2 μl |
| ddH2O | 4 μl |
| 总体积 | 20 μl |

- 引物终浓度应在0.1-0.6 μM之间进行调节。一般情况下，终浓度为0.2 μM的引物可以得到较好的结果。

- 各组分添加完之后，轻柔混匀反应液。如果产生气泡，低速离心以除去气泡。

- qPCR反应条件设置

- 三步法热循环流程图

| 步骤 | 温度 | 时间 | 循环数 | 检测荧光 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 预变性 | 95℃ | 10 min | 1 | Off |
| 变性 | 95℃ | 10 s | 40 | Off |
| 退火 | 60℃ | 20 s |  | Off |
| 延伸 | 72℃ | 15 s |  | On |

- 两步法热循环流程图

| 步骤 | 温度 | 时间 | 循环数 | 检测荧光 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 预变性 | 95℃ | 10 min | 1 | Off |
| 变性 | 95℃ | 10 s | 40 | Off |
| 退火 | 60℃ | 20-30 s |  | On |

- 熔解曲线分析

基于SYBR Green I嵌合荧光染料的定量PCR在扩增结束后可以做熔解曲线分析，检查是否非特异性扩增或者引物二聚体。请参照所用qPCR仪的说明进行熔解曲线分析。