CH HS Green qPCR Mix UDG

■ 制品说明：

本产品含Taq新型化学修饰热启动酶、优化的缓冲液、SYBR Green I 荧光染料、dATP、dUTP、dCTP、 dGTP、 PCR增强剂、PCR稳定剂、UDG (Uracil-DNA Glycosylase)。本产品浓度为2×，使用时只需加入模板、引物和水，使其工作浓度为1×，即可进行反应。

■ 产品组成：

| 产品名称 | 包装规格 |
| --- | --- |
|  | KTSM2309 | KTSM2310 |
| 2×CH HS SYBR Green qPCR Mix UDG | 1 ml | 5 ml |

■ 保存：

-20℃避光长期保存, 4℃避光短期保存运输

长期保存请置于-20℃。产品融解后请于 4℃保存，并在 6 个月内用完。

■ 使用方法：

- qPCR反应体系配制

- 以20 μl总反应体积为例准备反应体系。如果反应体积有变化，按比例调整用量。

| 组分 | 用量 |
| --- | --- |
| 2×CH HS SYBR Green qPCR Mix UDG | 10 μl |
| 正向引物（2 μM） | 2 μl |
| 反向引物（2 μM） | 2 μl |
| 样本模板 | 2 μl |
| ddH2O | 4 μl |
| 总体积 | 20 μl |

- 引物终浓度应在0.1-0.6 μM之间进行调节。一般情况下，终浓度为0.2 μM的引物可以得到较好的结果。

- 各组分添加完之后，轻柔混匀反应液。如果产生气泡，低速离心以除去气泡。

- qPCR反应条件设置

- 三步法热循环流程图

| 步骤 | 温度 | 时间 | 循环数 | 检测荧光 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UDG处理 | 25℃ | 5 min | 1 | Off |
| 预变性 | 95℃ | 10 min | 1 | Off |
| 变性 | 95℃ | 10 s | 40 | Off |
| 退火 | 60℃ | 20 s |  | Off |
| 延伸 | 72℃ | 15 s |  | On |

- 两步法热循环流程图

| 步骤 | 温度 | 时间 | 循环数 | 检测荧光 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UDG处理 | 25℃ | 5 min | 1 | Off |
| 预变性 | 95℃ | 10 min | 1 | Off |
| 变性 | 95℃ | 10 s | 40 | Off |
| 退火 | 60℃ | 20-30 s |  | On |

- 熔解曲线分析

基于SYBR Green I嵌合荧光染料的定量PCR在扩增结束后可以做熔解曲线分析,检查是否非特异性扩增或者引物二聚体。请参照所用qPCR仪的说明进行熔解曲线分析。