TTH Polymerase

■ 制品说明：

TTH DNA聚合酶是一种热稳定性酶，TTH DNA聚合酶在镁离子存在的条件下可催化核苷酸沿5‘→3 ’方向发生聚合反应，形成双链DNA，也可在锰离子存在的条件下，以RNA为模板沿5‘→3 ’方向发生核苷酸聚合反应。该酶也具有5‘→3 ’外切酶活性。可用于PCR，RT-PCR，逆转录和叫高温度条件下的引物延伸反应。

■ 产品组成：

| 产品名称 | 包装规格 |
| --- | --- |
|  | KTSM2105 | KTSM2106 |
| TTH DNA Polymerase（5U/ul） | 50 μl | 4×50 μl |
| 5×TTH RT PCR buffer | 1 ml | 4×1 ml |
| 5×TTH PCR buffer | 1 ml | 4×1 ml |
| 50 mM Mn(OAc)2 | 250μl | 4×250μl |

■ 贮存溶液：

| Tris-HCl（pH7.5） | 10 mM |
| --- | --- |
| KCl | 300 mM |
| EDTA | 0.1 mM |
| DTT | 1 mM |
| Glycerol | 50% |

■ 保存：

-20 ℃长期保存,保质期2年

■ 用途：

- PCR

- RT-PCR

■ 活性定义：

在70℃条件下，30分钟内催化10 nmol dNTP掺入。

■ 反应液的制备：

PCR标准操作流程

- 推荐反应液组成：

| 组分（共50 µl） | 50 µl 反应 |
| --- | --- |
| TTH DNA polymerase（5 U/μl） | 0.5 μl |
| 5×TTH PCR Buffe(含15 mM Mg2+) | 10 μl |
| dNTP Mixture(2.5 mM each) | 4 μl |
| Template DNA | 10 μl |
| 引物1(20 μM) | 1 μl |
| 引物2(20 μM) | 1 μl |
| 灭菌蒸馏水 | Up to 50 μl |

注:溶解并混匀PCR反应所需的各种溶液，放置于冰浴上或冰盒内。

- 反应条件(以1 kb DNA 片段扩增为例)

| 步骤 | 温度 | 时间 |
| --- | --- | --- |
| Step1(热激时间) | 95℃ | 2 min |
| Step2(变性) | 94℃ | 30 sec |
| Step3(退火) | 55℃ | 30 sec |
| Step4(延伸) | 72℃ | 1 min |
| Step5(循环) | Go To Step2 for 35 cycles |  |
| Step6(最终延伸) | 72℃ | 10 min |
| Step7(临时保存) | 4℃ | forever |

注：变性条件根据使用的 PCR 仪型号和反应管种类进行设定。

One-step RT-PCR操作流程

- 以20 µl反应体系的试剂制备为例

| 组分 | 使用量 |
| --- | --- |
| 5×TTH RT PCR buffer | 4 μl |
| 2 mM dNTPs | 4 μl |
| 50 mM Mn(OAc)2 | 1 μl |
| PCR Forward Primer（10 μM） | 0.5 μl |
| PCR Reverse Primer（10 μM） | 0.5 μl |
| TaqMan Probe（10 μM） | 0.5 μl |
| TTH（5 U/μl） | 0.25 μl |
| RNA sample | X μl |
| RNase free water | Up to 20 μl |

- Mn(OAc)2的添加量通常是终浓度2.5 mM，RNA样品的浓度及扩增目的片段序列不同时，通过增加或减少Mn(OAc)2浓度，可得到良好结果。

- 引物的添加量：各引物最终浓度为0.2~0.6 μM，TaqMan探针的添加量请以终浓度0.05~0.3 μM的标准进行优化。扩增效率低时，通过增加添加量来提高反应性能；反之，加之过多则可能会产生非特异性扩增，检测灵敏度下降。

- 反应条件

RT-qPCR的循环为例。请根据需要进行调整

| 步骤 | 温度 | 时间 |
| --- | --- | --- |
| Reverse Transcription | 60-70℃ | 30 min |
| Denature1 | 95℃ | 1 min |
| Denature2 | 95℃ | 30 sec |
| Annealing /extension | 55℃ | 30 sec（40~50cycles） |

Annealing /extension的温度可根据具体的引物探针进行优化。